# Сокращённая последовательность от Дениса (только восстановление mbr после установки Windows 7)

Таблица разделов такова

| Описание | WINXP | SWAP | LINUX_UBUNTU | Windows7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диск | sda1 | sda2 | sda3 | sda4 |
| Файл.Систем | NTFS(prim) | SWAP(prim) | EXT3(prim) | NTFS(prim) |
| С точки зрения grub | hd0,0 | hd0,1 | hd0,2 | hd0,3 |

Очевидно, Grub:

- ведёт счисление с нуля

- воспринимает Extended область в качестве одного из разделов

Чтобы начать работать необходимо рассмотреть собственную схему: cfdisk  /dev/sda

Неплохо определить наименование CD-ROM, так SecondaryMaster:  /dev/scd0

Задача:

Восстановление GRUB в MBR и указание его местонахождения на  Linux Ubuntu (на 3 раздел).

Выполнение.

1. Образ уже на 3 разделе

2. Загружаемся с LiveCD Ubuntu (8.04)

3. Идем в Консоль. 
sudo su

4. mkdir /mnt/ubuntu

5. mount /dev/sda3 /mnt/ubuntu

6. mount -o bind /dev/ /mnt/ubuntu/dev/

7. chroot /mnt/ubuntu

8. пропущено

9. пропущено

10. grub

11.root (hd0,2)

12.setup (hd0).

13. quit

14. exit

15. reboot