Установите механизм крепления процессора (А) согласно инструкции по установке, предоставленной изготовителем системной платы. Поднимите рукоятку гнезда (В). Установите процессор, точно совместив штырьки с отверстиями гнезда (С). Опустите рукоятку гнезда (D).

На нижней части радиатора может быть нанесен слой теплопроводящего материала, как показано на рис. 1. (Будьте осторожны, не повредите теплопроводящий материал.) Если он отсутствует, то с помощью прилагаемого шприца нанесите весь теплопроводящий материал на верхнюю часть процессора, как показано на рис.

2.

Выровняйте радиатор, закрепите с помощью механизма крепления и установите его на процессор. Положение радиатора должно быть симметричным. Установите ручку зажима в верхнее положение (Е), опустите вниз все четыре угла рамки зажима, чтобы надежно зафиксировать крючки механизма крепления (F). Опустите рукоятки зажима (G). (Для полной фиксации рукояток необходимо приложить некоторое усилие.)

Соедините разъем кабеля вентилятора (Н) с разъемом источника питания на системной плате.